____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 212                                       NEDERLAND
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________

Deze zeer trage braille-drukker (15 braille-tekens per seconde) is een ta-
felmodel bestemd voor gebruik op school, op kantoor en thuis.  Hij is ge-
schikt voor kleine oplagen.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40
braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-
papier met een breedte van 20 tot 36 cm, maximumpapierdikte 150 g/m2.  Door
het speciale papiertransportmechanisme kunnen nochtans ook losse bladen in-
gevoerd worden.

Via een seri‰le kommunikatielijn kan hij aangesloten worden op een computer.
Aansluiten van een toetsenbord (Braille of QWERTY) op de parallel-ingang
laat toe deze printer te gebruiken als een elektrische braille-schrijfmachi-
ne.











____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 212                                       NEDERLAND
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________


Ontwerp  : RESUS B.V.                             tel.: 00 31 1858-187 77
           Antoniuslaan 1                         tlx.: 29453 resus nl
           NL-3341 GA H.I.AMBACHT-HOLLAND
           NEDERLAND


Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14
           Dhr. L.De Wulf
           Mastweg 2
           B-2610 Wilrijk

Prijs    : 429 500 Bfr.

           Prijsopgave daterend van december 1985



Netvoeding    : 115/240V, 50-60Hz

Afmetingen    : 42(l)x28(b)x14(h) cm

Gewicht       : 9.7 kg

____________________________________________________________________________