____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 14                                        NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________

Deze braille-drukker (160 braille-tekens per seconde of 240 lijnen per mi-
nuut) is bestemd voor kantoren, instituten en scholen.  Hij is geschikt voor
middelgrote en grote oplagen.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40
braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-
papier met een breedte gelegen tussen 20 en 36 cm, de papierdikte mag gaan
tot 160 g/m2.  Het is tevens mogelijk om karakter per karakter te drukken.

Zowel een seri‰le als een parallelle kommunikatielijn is aanwezig voor aan-
sluiten van computers.  Tevens zijn in optie uitbreidingskaarten verkrijg-
baar om apparaten aan te sluiten zonder standaardkommunikatielijn.

Buiten de normale bedieningstoetsen, zijn er twee toetsen aanwezig waaraan
men zelf een funktie kan geven. Aanpassing van het toestel aan eigen speci-
fieke noden is mogelijk.

Deze drukker is niet vervoerbaar.







____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 14                                        NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________


Ontwerp  : RESUS B.V.                             tel.: 00 31 1858-187 77
           Antoniuslaan 1                         tlx.: 29453 resus nl
           NL-3341 GA H.I.AMBACHT-HOLLAND
           NEDERLAND


Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14
           Dhr. L.De Wulf
           Mastweg 2
           B-2610 Wilrijk

Prijs    : 1 007 000 Bfr.

           Prijsopgave daterend van december 1985


Netvoeding    : type S 220V,50Hz 3A,max. 6A
                type E 115V,60Hz 3A,max. 6A
                ook verkrijgbaar 240V,50Hz 3A,max. 6A
Afmetingen    : 55(l)x44(b)x76(h) cm

Gewicht       :  80 kg

____________________________________________________________________________