____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            MOWAT SENSOR                             NIEUW-ZEELAND
Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06
____________________________________________________________________________

Dit toestel is geschikt voor slechtzienden,blinden en doofblinden. Het laat
hun toe zowel binnen als buiten obstakels te herkennen en te vermijden.
Buiten moet het gebruikt worden samen met een stok of geleidehond ten einde
grondobstakels (zoals trappen) te herkennen.

Dit kleine toestel zendt ultrasone signalen uit, vangt deze terug op en gaat
trillen als er zich een objekt bevindt van voldoende grootte binnen een af-
stand van 4 meter of 1 meter (afhankelijk van de stand van de schuifknop aan
de bovenkant van het toestel).  De snelheid van trillen is groter naarmate
het objekt dichterbij is. De uitgezonden straal is zeer nauw in het horizon-
tale vlak en breed in het vertikale vlak, dit laat toe enerzijds nauwe in-
gangen te herkennen en anderzijds hindernissen van de voeten tot het hoofd
te vermijden.

Verschillende uren van training onder leiding van bevoegde personen zijn
noodzakelijk.  Bijgeleverd worden : herlaadbare batterij en batterijlader,
gebruiksaanwijzing en opbergzakje.  Bijkomende opties zijn : een oortelefoon
die de informatie auditief doorgeeft, en een monitor-toestel gebruikt bij de
training.






____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            MOWAT SENSOR                             NIEUW-ZEELAND
Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.
           9 Balfour Tce
           P.O.BOX 3044                           tel.: 00 64 (3) 794 011
           CHRISTCHURCH                           tlx.: alarms nz4934
           NEW ZEALAND

Verdeler : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.
           7 Musters Road
           WEST BRIDGFORD                         tel.: 00 44 (602)865955
           NOTTINGHAM NG2 7PP
           ENGLAND

Prijs    : 525 US$

           Prijsopgave daterend van april 1984

Batterijvoeding : 9V-batterij geeft ongeveer 8 uren werking

Afmetingen      : 15(l)x2.5(b)x5(h) cm

Gewicht         : 185 g

____________________________________________________________________________