____________________________________________________________________________

DIVERSEN              OPTACON                                            USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________

Draagbaar toestel dat toelaat een gedrukte tekst te lezen zonder omzetting
in braille.  Het bestaat uit drie delen: een camera, het elektronisch ge-
deelte en het tastveld.

De camera bevat twee lampjes die de tekst verlichten, een lens met instelba-
re vergroting en een netwerk van 144 fototransistoren die het beeld opnemen.
 De camera is met een dunne draad verbonden met het apparaat en kan na ge-
bruik er vooraan in opgeborgen worden.  Het tastveld bestaat uit 144 tril-
lende staafjes en meet 4.5x1.5cm.  Om te lezen legt men de linker wijsvinger
erop, als onder de camera een letter verschijnt, dan komt diezelfde letter
in reli‰f op het tastveld.

Bedieningsknoppen : instelbare vergroting van de tekst voor grote en kleine
letters, instelbare drempel voor aanpassing aan het kontrast van de druk of
de lichtweerkaatsing, intensiteit van de trilling, omschakeling voor witte
letters op gekleurde achtergrond.

Opties (enkel model R1C en R1D): hulpstukken voor lezen van beeldscherm,
rekenmachine, typmachine of zeer kleine druk.  Daarnaast voor training :
camerageleider en kontrolescherm.  Een goede tastzin en een training van 50
uren zijn noodzakelijk.




____________________________________________________________________________

DIVERSEN              OPTACON                                            USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : TELESENSORY SYSTEMS INC.               tel.: 00 1 800-227-8418
           455 North Brenardo Avenue              tlx.: 278838 TSI UR
           P.O.BOX 7455
           MOUNTAIN VIEW, CA 94039-7455
           USA


Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20
           Argonnestraat 37
           B-1060 BRUSSEL

Prijs    : 285 000 Bfr.

           Prijsopgave daterend van januari 1985


Netvoeding    : 220V/50Hz
                4 uur gebruik met ingebouwde batterij
Afmetingen    : 20(l)x15(b)x5(h) cm

Gewicht       : 1.8 kg

____________________________________________________________________________