____________________________________________________________________________

DIVERSEN              DELTA                                        FRANKRIJK
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________

Met dit apparaat kan gedrukte tekst rechtstreeks omgezet worden in braille-
schrift.  Er wordt gebruik gemaakt van een camera en een braille-leesregel
met 12 cellen.  Elke gedrukte tekst met letters 1 tot 7 mm hoog, die niet
met elkaar verbonden zijn,kan men lezen.  Handschrift, schuin of slecht ge-
drukte tekst is niet te lezen.

In de camera is er verlichting ingebouwd en een zoomsysteem om de letterte-
kens goed te centreren.  Twee vibratoren laten toe beter een lijn te volgen.


De braille-tekens verschijnen van links naar rechts op de leesre- gel, en
schuiven door naar links terwijl de camera leest.  Voor ziende helpers is er
een LCD-uitlezing voorzien.

Bediening : er zijn twee druktoetsen voor wissen van letters, ‚‚n voor alles
en ‚‚n voor letter per letter wissen; vervolgens is er een toetsenbord met
reli‰faanduiding : contrast- en zoomregeling, tekst lezen of terminal.Via
een seri‰le kommunikatielijn kan randapparatuur aan de Delta aangesloten
worden.  Een buffergeheugen van 256 tekens is voorzien voor nalezen van
tekst.

In optie kan men een apparaat krijgen zonder leesregel.



____________________________________________________________________________

DIVERSEN              DELTA                                        FRANKRIJK
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : SYSTELEC S.A.                          tel.: 00 33 60 11 95-15
           Z.A.E.                                 tlx.: SYSTEC 600 253 F
           4,rue L‚on Blum
           F-91120 PALAISEAU
           FRANCE

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14
           Dhr. L.De Wulf
           Mastweg 2
           B-2610 Wilrijk

Prijs    : ongeveer 340 000 Bfr.
           leveringstijd : 4 maand
           Prijsopgave daterend van april 1986


Netvoeding    : 220V/50Hz batterijlader
                6 uur werking met ingebouwde 12V-batterij
Afmetingen    : 30(l)x25(b)x10(h) cm

Gewicht       : 4 kg

____________________________________________________________________________