____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS TV-LOEP  3 x 24 M                    NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03
____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te
typen.

De 61cm-monitor is enkel verkrijgbaar in zwart/wit.  Lichtsterkte en kon-
trast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoomlens geeft een
vergroting instelbaar tussen 3x en 24x.  Focussering gebeurt met een draai-
knop en instellen van de vergroting met een drukknop.

Het leesvlak wordt verlicht met twee halogeenlampjes.  Het bestaat uit twee
delen:het groot leesvlak (59.5x44cm) beweegt in de voorwaarts/achterwaarts-
richting, het kleine (30x30cm) in de links/rechts-richting en kan verwijderd
worden.  Het is uitgerust met kantlijnstops in de links/rechts-richting.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld, beeldaf-
dekking-optie, deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, deze dient
tevens voor het schrijfmachinegebruik.

Dit groot toestel is niet draagbaar.







____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS TV-LOEP  3 x 24 M                    NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03
____________________________________________________________________________


Ontwerp  : PHILIPS NEDERLAND B.V.                 tel.: 00 31 40-782761
           VB 2-14
           Postbus 90050
           NL-5600 PB EINDHOVEN
           NEDERLAND


Verdeler : N.V. PHILIPS & MBLE Ass.               tel.: 02/211 91 56
           de BrouckŠreplein 2 (B27)              tlx.: 61511 phemb b
           B-1000 BRUSSEL


Prijs    :  99.484 Bfr. basistoestel
           105.910 Bfr. met beeldafdekking

           Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 500W

Afmetingen    : 65(b)x42(d)x79(h) cm

Gewicht       : ong. 50kg

____________________________________________________________________________