____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 9010                              NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15
____________________________________________________________________________

De PHILIPS PN 9010 lichtleesloep is een statiefloep met een 11W PL-lamp en
een daarop gemonteerde lens.

De loep is standaard voorzien van een Eschenbach-lens met een vergrotings-
factor van 1,8 maal ( 3,2 dioptrie).  De lens heeft een transparante rand om
ori‰ntatieproblemen t.o.v. de omringende tekst te vermijden.  Als toebehoren
is bovendien een sterkere lens met een vergroting van 2,3 maal ( 4,2 diop-
trie ) leverbaar.

Deze biconvexe lenzen zijn vervaardigd uit een verhard organisch materiaal,
zijn licht en onbreekbaar en in belangrijke mate ontspiegeld en   anti-sta-
tisch waardoor ze stof-, kras-, en vochtbestendig zijn.

Het statief is instelbaar in hoogte en in dwarsrichting.  De horizontale arm
kan worden weggedraaid.  Alle schuifpunten zijn voorzien van een klemmecha-
nisme, waarmee deze punten kunnen geremd of geheel vastgezet worden in een
bepaalde stand.

Het voorschakelapparaat en de aan/uit-schakelaar zijn opgenomen in een af-
zonderlijk snoerkastje.  De schakelaar kan zowel met de hand als met de voet
worden bediend.

Om de lichtintensiteit te reduceren zijn twee filters verkrijgbaar.


____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 9010                              NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15
____________________________________________________________________________


Ontwerp  : PHILIPS NEDERLAND B.V.                 tel.: 00 31 40-782761
           VB 2-14
           Postbus 90050
           NL-56OO PB EINDHOVEN
           NEDERLAND

Verdeler : N.V. PHILIPS & MBLE Ass.               tel.: 02/211 91 56
           de BrouckŠreplein 2  B27               tlx.: 61511 phemb b
           B-1000 BRUSSEL


Prijs    : 9.950 Bfr.

           Prijsopgave daterend van juni 1986


Netvoeding    : 220V/50Hz, 11W

Afmetingen    : lens 3,2 D: 12(l)x5,5(b) cm
                     4,2 D: 10(l)x5,0(b) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________