____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE       PERKINS ( mechanisch )                      USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86
____________________________________________________________________________

Deze mechanische braille-schrijfmachine met bewegende schrijfkop is voorzien
van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De linker- en rechter
kantlijn zijn  instelbaar.  Een bel waarschuwt de gebruiker wanneer de rech-
ter kantlijn wordt bereikt.  Verder is er een terugstel- en een regelopvoer-
toets voorzien. Op het einde van een lijn wordt de schrijfkop manueel terug-
gebracht.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 35,6(l)x29.2(b) cm.

De afstand tussen twee opeenvolgende braille-tekens bedraagt 6 mm, de regel-
afstand is 10 mm.  Maximaal 42 braille-tekens per lijn.

Een variante op deze schrijfmachine is deze voor ‚‚nhandige bediening ( lin-
ker- of rechterhand ).  Het Jumbo-model biedt extra grote braille-puntjes en
cellen.  Dit voor visueel gehandicapten die moeilijkheden ondervinden bij
het lezen van standaard-braille.

De braille-schrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

Opties: koffer, toetsen voor ‚‚nhandse bediening, verlengtoetsen, papierge-
leider, regelteller, korrektiepen, frame voor dynamo-tape.




____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE       PERKINS ( mechanisch )                      USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL             tel.: 00 1  617-924 3434
           FOR THE BLIND
           175 North Beacon Street
           P.O.Box 9982
           WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02172
           USA

Verdeler : S.B.C.V.                          Blindenzorg Licht en Liefde
           Afdeling van de Brailleliga
           Argonnestraat 37                  Oudenburgweg 34A
           B-1060 BRUSSEL                    B-8202 VARSENARE
           tel.: 02/538 89 20                tel.: 050/38 68 21

Prijs    : standaardmodel  : ong. 28.000 Bfr.

           Prijsopgave daterend van juli 1986

Afmetingen    : 39(b)x23(d)x15(h) cm

Gewicht       : 4,5 kg


____________________________________________________________________________