____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              MBT 80                                     BRD
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86
____________________________________________________________________________

De MBT 80 is een braille-terminal voor aansluiting op een microcomputer.

Deze braille in- en uitvoereenheid bestaat uit drie delen: een braille-toet-
senbord, een braille-display met numeriek toetsenblokje en een elektronische
basiseenheid.

Het braille-toetsenbord heeft acht braille-toetsen en langs weerszijden van
de spatiebalk twee kontroletoetsen.  De braille-display bestaat uit twee
onder elkaar staande leesregels van 40 acht-punten braillecellen en twee
hiervan afgescheiden braillecellen voor statuskarakters ( aanduiding van het
lijnnummer en positie van de kursor ) per leesregel.

De kursor wordt voorgesteld als een acht-punten karakter.

Rechts van de leesregels bevindt zich een numeriek toetsenbord met kursorbe-
sturingstoetsen.  Met deze toetsen kan worden overgegaan naar de vorige,
volgende en laatst geschreven lijn ( kursorlijn ).  Verder zijn er twee
toetsen voor het verplaatsen van de kursor met 1 braillecel per keer naar
links en naar rechts.

Aan de elektronische basiseenheid wordt het braille-toetsenbord en de brail-
le-display aangesloten.  De verbinding met de computer is via een seri‰le
kommunikatielijn.


____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              MBT 80                                     BRD
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86
____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.                                     tel.: 00 49  7451/7051
           Brunnenstrasse 10                          tlx.: 7 65 406 dbli d
           D-7240 HORB/NECKAR-NORDSTETTEN
           BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                       tel.: 03/828 80 14
           Dhr. L. De Wulf
           Mastweg 2
           B-2610 WILRIJK

Prijs    : 511.700 Bfr.

           Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : braille-display           : 50  (b)x10  (d)x 8(h) cm
                braille-toetsenbord       : 21,5(b)x15,5(d)x 6(h) cm
                elektronische basiseenheid: 28  (b)x26,5(d)x20(h) cm

Gewicht       : braille-display           : 2,85 kg
                braille-toetsenbord       : 0,7  kg
                elektronische basiseenheid: 6,6  kg

____________________________________________________________________________