____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       ELEKUL                                          BELGIE
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________

Deze zeer snelle braille-drukker (400 braille-tekens per seconde of 1200
bladzijden per uur) is bijzonder geschikt voor instituten, scholen en brail-
ledrukkerijen.  Hij is bestemd  voor de produktie van boeken, tijdschriften
en kursussen.

Er wordt enkelzijdig zes-punten-braille gedrukt met maximaal 40 braille-te-
kens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen: rollen gewoon brail-
le-papier zonder vouwen of geperforeerde randen met een maximum lengte van
1000m, de papierbreedte moet liggen tussen 20 en 29 cm, papierdikte 160
g/m2.  Het papier wordt automatisch afgesneden op het gepaste formaat met de
ingebouwde snijinrichting.

Sturing gebeurt door een micro-computer via een seri‰le kommunikatielijn.
Een micro-computersysteem is beschikbaar dat tevens kan dienen als intikpost
en als hulp bij de lay-out van teksten.

Door zijn montage op wieltjes is de drukker beperkt verplaatsbaar.








____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       ELEKUL                                          BELGIE
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : Prof.Dr.Ir.G.Fran‡ois                  tel.: 016/22 09 31
           Katholieke Universiteit Leuven
           Dep. Elektrotechniek/Afd. MIL-04
           Kardinaal Mercierlaan 94
           B-3030 Leuven-Heverlee

Verdeler : Elbicon N.V.                           tel.: 016/56 06 11
           Industrieterrein Nieuwland             tlx.: 26067
           B-3220 Aarschot

Prijs    : 750 000 Bfr.

           Prijsopgave daterend van juli 1986



Netvoeding    : 220V/50Hz, 6A enkelfazig

Afmetingen    : 100(l)x65(b)x125(h) cm

Gewicht       : 120 kg

____________________________________________________________________________