____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIEWSCAN                                 NIEUW-ZEELAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________

Dit leestoestel voor slechtzienden is bijzonder geschikt voor gebruik op
school, op kantoor en thuis.  Tekst gelezen met een microcamera wordt
elektronisch vergroot (van 4x tot 64x) en op een vlak puntjes-veld
afgebeeld.  Men kan geen foto's of grafieken bekijken.

De camera is steeds juist gefocuseerd onafhankelijk van de te lezen tekst of
van de vergroting.  Er is een automatische drempelinstelling voor aanpassing
aan de lettertypes en de drukkwaliteit (ook manueel in te stellen).  De
belichting van de tekst is steeds aangepast en moet nooit bijgesteld worden.
De vergroting is elektronisch instelbaar (mogelijke standen : 4x, 5x, 8x,
11x, 16x, 21x 32x, 64x).

Er is een anti-reflektiefilter voorzien en men kan zowel positieve als
negatieve beelden bekijken.  Een afscherming tegen felle lichtinval wordt
bijgeleverd.

Het toestel is draagbaar en kan zowel op batterijen als op het net werken.
Als opties kan men verkrijgen: een statief waarop het toestel kan bevestigd
worden en een camera-geleider.  Men kan dit toestel uitbreiden tot een
terminal, zodat tekstverwerking en toegang tot computers mogelijk wordt.





____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIEWSCAN                                 NIEUW-ZEELAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.
           9 Balfour Terrace
           P.O.Box 3044                           tel.: 00 64 3 794 011
           CHRISTCHURCH                           tlx.: alarms nz4934
           NEW ZEALAND

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.: 02/214 09 70
           Koningsstraat 101                      tlx.: 24632 plynus
           B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 211 151 Bfr.

           Prijsopgave daterend van april 1986


Netvoeding    : model VS211 115VAC,50/60Hz,50W
                model VS411 230VAC,50/60Hz,50W
                met batterijen 2 uur werking
Afmetingen    : toestel  39.5(l)x21(b) cm
                camera    7.3(l)x2.4(b)x2.3(h) cm
Gewicht       : 4.5 kg

____________________________________________________________________________