____________________________________________________________________________

BRAILLE-KOPIE         MINOLTA                                          JAPAN
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________

Dit reli‰f-kopieersysteem bestaat uit twee toestellen : een gewoon kopieer-
apparaat met micro-toning-system, en een ontwikkelingseenheid.  Tevens is
een speciaal thermo-aktief micro-capsulepapier nodig (A4 formaat 210 x 297
mm).

Verloop van het proces: eerst wordt op het speciaal papier een gewone kopie
gemaakt,vervolgens gaat deze kopie in de ontwikkelingseenheid.  Hier wordt
het papier behandeld met licht van een bepaalde golflengte,al wat zwart is
neemt energie op en de onderliggende micro-capsules zwellen op.  De hoogte
van het opzwellen varieert van 0.2 tot 1 mm, afhankelijk van de instelbare
behandelingstijd, en van het kontrast van het origineel.  Het gehele proces
duurt een twintigtal seconden.

Zeer snel kunnen op deze manier tastbare omzettingen van beelden gemaakt
worden.  Het is nochtans noodzakelijk dat vooraf pedagogen of andere specia-
listen het origineel deskundig vorm geven.  De prijs van het papier is wel
hoog te noemen (35 Bfr. per blad).

Het kopieer-apparaat is niet gewijzigd en kan voor elk gewoon kopieerwerk
gebruikt worden.





____________________________________________________________________________

BRAILLE-KOPIE         MINOLTA                                          JAPAN
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : MINOLTA BUSINESS EQUIPMENT             tel.: 02/720 96 70
           Excelsiorlaan 10                       tlx.: 23001 minol b
           Zoning Keiberg
           B-1930 ZAVENTEM

Verdeler : MINOLTA BUSINESS EQUIPMENT             tel.: 02/720 96 70
           Excelsiorlaan 10                       tlx.: 23001 minol b
           Zoning Keiberg
           B-1930 ZAVENTEM

           ! Gegevens voor de ontwikkelingseenheid !

Prijs    : 297 500 Bfr.

           Prijsopgave daterend van maart 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 1.2kVA

Afmetingen    : 46(l)x41(b)x38(h) cm

Gewicht       : 25 kg

____________________________________________________________________________