____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER VR-1                                       USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03
____________________________________________________________________________


Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te
typen.

De 31cm-monitor is verkrijgbaar in de kleuren : zwart/wit, groen of amber.
Lichtsterkte en kontrast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde
zoomlens geeft een vergroting instelbaar tussen 3x en 45x.  Focussering,
instellen van de lensopening en de vergroting gebeurt met een draaiknop.

Het leesvlak (35cm x 35cm) wordt verlicht met twee TL-lampjes om verhitting
en schittering te voorkomen en is in de voorwaarts/achterwaarts-richting
uitgerust met een remsysteem, in de links/rechts-richting met kantlijnstops.
Dit leesvlak kan verwijderd worden voor gebruik met een schrijfmachine of om
beschadiging bij het transporteren te voorkomen.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden: positief of negatief beeld, beeldaf-
dekking, deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, spiegel-optie voor
schrijfmachinegebruik, computer-interface-optie voor gebruik met IBM- of
Apple-compatibele computers.

Het toestel is in de hoogte instelbaar; drie standen stellen de verschillen-
de vergrotingsgrenzen in, een vierde stand dient om het te transporteren. De
Voyager VR-1 is beperkt verplaatsbaar.


____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER VR-1                                       USA
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966
           1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875
           SANTA MONICA, CA 90404
           USA


Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.: 02/214 09 70
           Koningsstraat 101                      tlx.: 24632 plynus
           B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 173.342 Bfr. basistoestel
           231.402 Bfr. computer-interface
             4.522 Bfr. deelbeeldschakeling
           Prijsopgave daterend van juni 1986


Netvoeding    : 240V/50Hz, 100VA

Afmetingen    : 37(b)x38(d)x53(h) cm

Gewicht       : ong. 12kg

____________________________________________________________________________