____________________________________________________________________________

BRAILLE-DECODER       SPERMALIE-BRAILDEC                              BELGIE
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.15
____________________________________________________________________________

De Spermalie-Braildec is een micro-processor gestuurd systeem voor omzetting
van braille-teksten aangemaakt op een Perkins-picht naar zwartschrift.

De picht, voorzien van een bodemplaat met kleine schakelaartjes, wordt aan
de Braildec gekoppeld.  De schakelaartjes van de bodemplaat detekteren de
beweging van de pichttoetsen en vormen een braille-kode, welke simultaan
wordt omgezet naar zwartschrift-kode.  In optie kan elk type picht met scha-
kelaartjes worden uitgerust.

De Braildec is voorzien van een parallelle kommunikatie-lijn voor aanslui-
ting van een zwartschrift-printer en een uitgang voor een monitor.  Hij
heeft een permanent geheugen van 8000 tekens, wat overeenkomt met een inhoud
van 10 tot 15 braille-bladzijden.

Ter kontrole van het systeem is een zoemertje voorzien dat verschillende
geluidssignalen genereert afhankelijk van de foutsituatie ( bv.: picht niet
aangesloten, printer niet klaar, geheugen vol... ).  Als optie kan dit zoe-
mertje vervangen worden door een vibrator voor doof-blinden.

De bediening is eenvoudig en kan zowel vanop de picht als vanop het apparaat
zelf gebeuren.




____________________________________________________________________________

BRAILLE-DECODER       SPERMALIE-BRAILDEC                              BELGIE
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.15
____________________________________________________________________________



Ontwerp  : KONINKLIJK INSTITUUT SPERMALIE         tel.: 050/34 03 41
           Medisch Pedagogisch Instituut
           Snaggaardstraat 9
           B-8000 BRUGGE


Verdeler : KONINKLIJK INSTITUUT SPERMALIE         tel.: 050/34 03 41
           Medisch Pedagogisch Instituut
           Snaggaardstraat 9
           B-8000 BRUGGE


Prijs    :



Netvoeding    : 110/220V, 50/60Hz

Afmetingen    : 12(b)x18(d)x4(h) cm

Gewicht       : 400g

____________________________________________________________________________