____________________________________________________________________________

DOOF-BLINDEN         HBS-COMMUNICATOR                              NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.33.09                                     11/86
____________________________________________________________________________

Dit toestel is een hulpmiddel voor doof-blinden met kennis van het braille-
schrift.

Het bestaat uit een braille-leesregel van negen cellen en een gewoon kla-
vier. Elke cel heeft zes op-en-neerbewegende pinnen.  De doof-blinde plaatst
zijn vinger op de braille-leesregel en de ziende persoon die met hem wil
communiceren typt zijn tekst op het klavier.  Letter per letter worden de
juiste pinnen omhoog gebracht en kan de doof-blinde de tekst aflezen.

Dit toestel is de elektrische en meer uitgebreide versie van de Tellatouch.
Het is een betrouwbare en praktische uitvinding voor communicatie met doof-
blinden.  Er kan echter geen informatie mee opgeslagen worden.













____________________________________________________________________________

DOOF-BLINDEN         HBS-COMMUNICATOR                              NEDERLAND
Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.33.09                                     11/86
____________________________________________________________________________


Ontwerp  : STICHTING HBS                              tel.: 00 31 3465 66644
           Bisonspoor 4006
           Postbus 1685
           NL-3600 BR MAARSSEN
           NEDERLAND

Verdeler : STICHTING HBS                              tel.: 00 31 3465 66644
           Bisonspoor 4006
           Postbus 1685
           NL-3600 BR MAARSSEN
           NEDERLAND


Prijs    : 2.500 Gulden
           Prijsopgave daterend van juli 1986


Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 38(b)x25(d)x6(h) cm

Gewicht       : 2,7 kg

____________________________________________________________________________