____________________________________________________________________________ 
 
SPRAAK                       VOTEX                                         D 
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87 
____________________________________________________________________________ 
 
Deze spraaksynthesizer is een toestel dat gegevens afkomstig van een 
computer kan uitspreken in het Duits via de ingebouwde luidspreker.  Engels 
is op aanvraag verkrijgbaar.  Volume, toon en spreeksnelheid zijn traploos 
regelbaar door de gebruiker d.m.v. draaiknoppen aan de voorkant.  De 
volgende uitspraakmogelijkheden kunnen door de gebruiker ingesteld worden d. 
m.v. een keuzeschakelaar: 
-vloeiend spreken met of zonder leestekens. 
-woord per woord uitspreken tijdens de gegevensinvoer, met of zonder       
 leestekens. 
-spellen van de woorden. 
-bij telefoonnummers wordt na de naam het nummer in groepjes van twee 
 cijfers gelezen. 
De afkortingen worden verstaanbaar (vloeiend) uitgesproken.  Het is mogelijk 
een eigen woordenlijst aan te leggen. 
Aansluiting voor seri‰le (V24 RS 232 I/O) en parallel (Centronics input) 
datalijn.  Er is ook een aansluitbus voor een extra luidspreker of 
hoofdtelefoon van 8 Ohm.  Kan b.v. aangesloten worden op de 
parallel-aansluiting van de Schneider CPC 464, 664 en 6128 homecomputer. 
D.m.v. een hulpprogramma op cassette of schijf wordt de monitor al of niet 
uitgeschakeld en worden alle beeldschermtransacties doorgestuurd naar de 
Votex.  Voor dit hulpprogramma neemt men best kontakt op met een 
computerclub, b.v. de Hobby Computer Club (HCC).  Adres : HCC Belgi‰   
Ruytenburgstraat 74   2600 Berchem  tel.: 03/239.32.81 en             
HCC Nederland   Postbus 2249   3500 GE Utrecht  tel.: 00 31 30 94 6645 
telkens van ma. tot vrij. van 13u tot 17.30u. 
____________________________________________________________________________ 
 
SPRAAK                            VOTEX                                    D 
Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87 
____________________________________________________________________________ 
 
Ontwerp    : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG          tel.: 00 49 2304 160  05 
             Talweg 2                               tlx.: 8 229 622 fhp-d 
             Postfach 1620 
             D-5840 SCHWERTE 
             BRD 
 
Verdeler   : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14 
             Dhr. L. De Wulf  
             Mastweg 2 
             2610 Wilrijk 
 
Prijs      : 50 575 Bfr. 
             Prijsopgave daterend van januari 1987 
 
 
 
 
 
Netvoeding : 220V/50Hz 
 
Afmetingen : 220x230x70 mm 
 
Gewicht    :  
 
____________________________________________________________________________