___________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1002                             NL
Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                      05/87
___________________________________________________________________________

Eenvoudige tafelmodel brailleprinter voor kleine oplagen.

Het is  dezelfde printer  als de  DAISY  M  1001  maar  nu  uitgevoerd  als
brailleprinter met  een ingebouwde  20 karaktersleesregel, waardoor bij het
inbrengen van  tekst d.m.v.  het toetsenbord  de mogelijkheid wordt geboden
voor correcties alvorens de tekst wordt uitgeprint.

De printer  heeft  een  automatische  papierinvoer  (blad  per  blad)  voor
enkelvoudig papier  en positioneert  het papier zodanig dat men klaar is om
op de eerste regel te drukken.  In optie kan men een kettingformuliergelei-
der kopen.

Met een maximum van 65 brailletekens per lijn heeft deze printer een groter
bereik dan de meeste printers.  Er wordt gedrukt tegen een gemiddelde snel-
heid van  12 tekens  per seconde  (max. 20  tekens/sec.) en  men kan kiezen
tussen 6-punts- of 8-puntsbraille.  Het maximum aantel regels per blad (DIN
A4 formaat)  is 27.   Het  papierformaat mag liggen tussen A4 en A3 met een
gewicht van maximum 160 gr per vierkante meter.

De printer kan met een home-, personal of minicomputer verbonden worden via
een seri‰le (RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) verbinding.

De volgende bedieningsknoppen zijn voorzien : een hendel om het papier vrij
te maken, een resetknop, een bovenzijde-van-het-blad knop en een pauzeknop.
De printer heeft een buffercapaciteit van 2000 tekens (2 Kbyte).
___________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1002                             NL
Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09
___________________________________________________________________________
Ontwerp  : DAISY Systems Holland bv.
           Postbus 125
           NL - 6600 AC WIJCHEN
           tel. : 0031 8894 18170
           tlx. : 48281 Daisy NL
           fax. : 0031 8894 12086

Verdeler : Stichting HBS
           Bisonspoor 4006
           Postbus 1685
           NL-3600 BR MAARSSEN
           tel. : 0031 3465 66644
           Data Braille Service
           t.a.v. Dhr. L  De Wulf
           Mastweg 2
           B - 2610 WILRIJK
           tel. : 03/828.80.14

Prijs    : 4145 HLG
           91.630 BEF
           Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 115 tot 240 V AC 50/60 Hz
Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm
Gewicht    : 15 kg
___________________________________________________________________________