BRAILLEPRINTERS   HOWTEK PIXELMASTER 2   USA
ISO 9999 21.09.09   10/90

De Pixelmaster 2 is een brailleprinter die tewerk gaat volgens een volledig
nieuw proc‚d‚, waardoor het mogelijk wordt om braille op om het even welk
papier af te drukken. De printer spuit inkt (op basis van plastiek
vervaardigd) tegen het papier, waardoor hij reli‰fpatronen veroorzaakt.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
- Dit toestel kan zowel ASCII-karakters als brailletekens afdrukken, of de
twee samen. Bovendien kan er ook volledig grafisch gewerkt worden, wat
bijvoorbeeld het afdrukken van rel‹eflandkaarten mogelijk maakt.
- Braille-vertalingssoftware wordt standaard bijgeleverd. Deze software
loopt op MS-DOS computers, op Apple of op Unix systemen. Een ander
belangrijk kenmerk van deze software is dat de meest courante fileformaten
ondersteund worden (ASCII, Lotus1-2-3, MS-Word, e.a.).
- De printsnelheid bedraagt 2 tot 3 bladzijden per minuut en er wordt
afgedrukt met een resolutie van 240 x 480 dpi voor tekst of 240 x 240 dpi
voor graphics; men beschikt bovendien over vier kleuren.
- Standaard zijn er 35 residente fonts, uitbreidbaar met font-kaarten.
- Als papier kan DIN A4 formaat gebruikt worden, gevoed via een cassette.
- Als interfaces zijn zowel RS-232C aansluiting als een Centronics
parallelpoort voorzien. Als printerdrivers kunnen PostScript, QuickDraw en
Windows gebruikt worden.

Ontwerp: HOWTEK Inc., 21 Park Avenue, USA - Hudson, NH 03051
Tel.: +(1) 603 - 882 5200
Fax: +(1) 603 - 880 3843
Verdeler: HOWTEK Inc.
Prijs:
Pixelmaster 2 (Met 512 KB geheugen en PIC III kaart) :5.995 USD
Pixelmaster 2 (Met 2,5 MB geheugen en GPIB/PIC III kaart) :7.900 USD
Voeding: 115-230V / 50-60Hz.
Afmetingen: 95,2 x 41,5 x 31,7 cm.
Gewicht: 29,5 kg.