SIGNALISATIETOESTELLEN   APC   B
ISO 9999 21.48.XX   10/90

De APC (Acoustic Power Control) produceert een geluidssignaal bij het
wegvallen van de netspanning.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
- De APC wordt gewoon in een stopcontact van de te bewaken stroomkring
gestoken.
- Aan de voorzijde bevindt zich 1 schakelaar die drie standen kan aannemen:
uit - aan - test.
- Door de schakelaar in de "test" stand te zetten kan het apparaat getest
worden op zijn goede werking, waarbij het alarmsignaal wordt gegenereerd.
- In de "aan" stand (ook waakstand genoemd) treedt het alarm in werking
zodra de netspanning wegvalt. Bij het terugkomen van de netspanning wordt
het alarm uitgeschakeld.
- Het verbruik bedraagt 0,6W bij 220V.
- Autonomie: 2 weken bij continu alarm.

Ontwerp: Gaselwest-Intercom, Rijselstraat 57, B-8500 Kortrijk
tel.: 056/36.93.64
Verdeler:
- Gaselwest-Intercom, Kortrijk of in de Gaselwest-kantoren
- Intercom-Noord, Mechelen
Prijs: Gratis voor mensen die aangesloten zijn bij bovenvermelde
energieverdeler.
Voeding: 60 - 260 V AC.
Afmetingen: Gegevens ontbreken.
Gewicht: Gegevens ontbreken.