SPRAAKSYNTHESIZERS   PC-STEM   B
ISO 9999 21.09.15   10/90

PC-Stem is een nederlandstalige spraaksynthesizer die de uitlezing van een
PC-monitor verzorgt voor personen die eerder auditief dan braille-gericht
zijn.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
- Teksten worden in ASCII-codering seri‰el via een RS-232 poort
doorgestuurd naar de spraakmodule en zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven.
- PC-stem bevat 3 mannen-, 3 vrouwen- en 1 kinderstem.
- Het geluidsniveau en de spreeksnelheid zijn regelbaar.
- PC-stem weet getallen, telefoonnummers en de meest gebruikte afkortingen
correct voor te lezen.
- De besturingssoftware die meegeleverd wordt bestaat uit twee delen :
* Het PC-Scherm programma zorgt voor de uitlezing van het scherm, tijdens
het typen kan men kiezen tussen woord per woord of letter
per letter uitlezing.
* Met behulp van het PC-Dic programma kan de gebruiker een
persoonlijk woordenboek aanmaken en in de spraakmodule inladen.
- PC-stem kan ook aangestuurd worden door andere softwarepakketten zoals
het HAL Speech Program of de IBM Screen Reader.
- Optioneel zijn een externe luidspreker en een koptelefoon verkrijgbaar.

Ontwerp: TECHNOLOGIE EN REVALIDATIE V.Z.W.
Rijksuniversiteit Gent, Sint Pietersnieuwstraat 41, B - 9000 Gent
tel.: 091/23.38.21  toestel 2493
Verdeler: Sensotec
Prijs:
PC-Stem: 85.000 BEF
HAL Speech Program: 10.000 BEF
Installatie en initiatie: 5.000 BEF
Prijsopgave, excl. 19% BTW, mei 1990.
Voeding: Netadaptor (220V) is bijgeleverd.
Afmetingen: 29 x 26 x 6 cm.
Gewicht: 900 g.