WANDELSTOKKEN   NURION LASER CANE ND-7   USA
ISO 9999 12.03.03   10/90

Witte wandelstok die drie onzichtbare laserstralen uitzendt en afhankelijk
van de obstakels geluids- en trilsignalen geeft aan de gebruiker.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
- Volgende drie laserstralen worden uitgezonden: een opwaartse, voorwaarste
en neerwaarts gerichte straal. Elke straal komt overeen met een
verschillende geluidstoon en/of trilling (hoge, midden en lage toon -
trilling van beide trilstiften, van onderste trilstift of van bovenste
trilstift).
- Wanneer ofwel de opwaarts of voorwaarts gerichte straal tegen een
obstakel botst, dan wordt het weerkaatste licht door een elektronische
ontvanger gedetecteerd zodat de overeenstemmende geluidstoon of trilling
kan geproduceerd worden .
- Wanneer de neerwaarts gerichte straal een obstakel ontmoet en niet kan
terugkeren naar de ontvangsteenheid dan wordt een lage geluidstoon (en/of
overeenstemmende trilling) geproduceerd.
- Twee vibrerende pennetjes op de plaats van de wijsvinger zorgen voor de
nodige trilsignalen.
- De gebruiker kan kiezen of hij de trilsignalen samen met de
geluidssignalen wenst te ontvangen ofwel enkel de trilsignalen.
- De stok is gemaakt uit een legering van staal & aluminium, heeft een rode
handgreep en een rood reflecterende strip onderaan.

Ontwerp: Nurion Industries, 24 Louella Court, USA - Wayne, PA 19087
tel.: +(1) 215 687-1213
Verdeler: LS&S Group, Inc.
Prijs: 2.975 USD, Richtprijs, oktober 1990.
Voeding: Herlaadbare ingebouwde batterij (NiCad), Bijgeleverde lader.
Afmetingen: Gegevens ontbreken.
Gewicht: < 0,5 kg.