-p42-

BRAILLELEESREGELS
BW-PLUS
D
ISO 9999 21.09.12
01/91

Brailleleesregel met 80 achtpunts pi‰zo-elektrische braillecellen die in
twee rijen van 40 cellen opgesteld zijn.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Via een insteekkaart (volle lengte) wordt de brailleleesregel aangesloten
op een PC (XT, AT, PS/2 of compatibele). Op deze insteekkaart zit de nodige
elektronica (+ programmatuur) die de inhoud (all‚‚n tekst) van het
beeldscherm (videogeheugen) doorstuurt naar de braillecellen. Door deze
werkwijze kan de brailleleesregel niet in konflikt komen met PC-software of
uitbatingssystemen (MS-DOS).
* Het PC-toetsenbord wordt bovenop de BW-PLUS geplaatst.
* Links en rechts van de braillecellen bevinden zich een aantal
funktietoetsen.
* Op een schuin aflopende kant aan de voorzijde bevinden zich nog enkele
andere funktietoetsen.
* De brailleweergave kan naar keuze in 6- of 8-puntsbraille gebeuren.
* Schermattributen (vet, invers, knipperen, enz.) worden ondersteund.
* De BW-PLUS kan gebruikt worden met VGA- en EGA-schermkaarten die meer dan
25 lijnen van 80 tekens produceren, bv. 43, 50 of 60 lijnen met 132 tekens.
* Naar keuze kan de systeemcursor (hardwarecursor) of de cursor van het
toepassingsprogramma (softwarecursor) automatisch gevolgd worden.
* Om een geruislozere werking te bekomen kunnen, d.m.v.
"aktualiseringstoetsen" slechts vlak voor het lezen de braillecelstiftjes
opnieuw geaktiveerd worden.

Producent :
BlistaEHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg/Lahn
Tel. : +(49) 6421 802 0
Fax : +(49) 6421 802 14

Verdeler : Data Braille Service c.v.
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 660 x 310 x 75 mm
Gewicht : 6 kg