-p43-

BRAILLESCHRIJFMACHINES
ELOTYPE 02/8
D
ISO 9999 21.15.15
01/91

De Elotype 02/8 is een moderne pichtmachine waarmee men zowel 6- als 8-
punts braille kan aanmaken. Dit toestel is de opvolger van de Elotype 02.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De papiertoevoer gebeurt door een traktormechanisme. De maximum
papierbreedte bedraagt 30 cm.
* Er is keuze tussen drie verschillende regelafstanden.
* Op het toetsenbord vinden we naast de acht brailletoetsen :
- een nieuwe lijntoets.
- een toets om een regel vooruit of achteruit te gaan.
- een kantlijntoets.
- een toets om de printkop terug naar de vorige positie te sturen.
Er werd voorzien in een toetsherhalingsfunctie.
* De kantlijnen en een tabulator kunnen door de gebruiker ingesteld worden.
* De Elotype beschikt over een geheugen waarin tot 10 bladzijden (‚‚n
bladzijde = 30 regels van 44 tekens) kunnen worden opgeslagen. Indien men
met teksten uit het geheugen werkt, kan het Elobox notitietoestel
aangesloten worden om dienst te doen als editeerapparaat.
* Deze schrijfmachine kan via de RS-232 poort als brailleprinter voor een
PC dienen. De printsnelheid bedraagt 14 tekens per seconde.

Producent :
BlistaEHG
Industriestraáe 11
D - 3550 Marburg / Lahn
Tel. : +(49) 6421 802 0
Fax : +(49) 6421 80214

Verdeler : Brailleliga
Prijs : 241.550 BEF, Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.
Voeding : 110-220 V / 50-60 Hz, netadapter meegeleverd
Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm
Gewicht : Elotype 02/8 : 8 kg
Netadapter : 2 kg