-p44-

GRAFISCHE HULPMIDDELEN
NOMAD
AUS
ISO 9999 21.09.12
01/91

Nomad helpt de visueel gehandicapte bij het lezen van tactiele, grafische
informatie zoals kaarten, plannen, diagrammen en tekeningen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Als basisapparatuur heeft men een Personal Computer met spraaksynthsizer
nodig. De seri‰le poort dient als aansluitingspunt voor de Nomad.
* Het systeem bestaat uit een gevoelig 'aanraak-tablet' (touch-tablet) met
ingebouwd toetsenbord en een softwarepakket dat instaat voor de besturing
van het Nomad-tablet en van de spraaksynthesizer.
* De tactiele informatie (vb : een Thermoform-landkaart) wordt op het Nomad
tablet gelegd. Door met de vinger een punt op het tablet aan te raken kan
men informatie koppelen aan dit punt. Het invoeren van deze informatie
gebeurt via het PC-toetsenbord en bij het opvragen ervan krijgt men de
gegevens te horen via de spraaksynthesizer. Met de Nomad kan je dus bij een
tactiel document een gegevensbestand cre‰ren.
* Het Nomad tablet heeft vier ingebouwde toetsen : een enter-toets, een
escape-toets, een herhalingstoets en een spraaksynthesetoets.
* Het Nomad-tablet wordt geleverd met de nodige software, een RS-232 kabel,
een aanleerpakket en handleidingen in zwartdruk en op diskette.

Producent :
Quantum Technology pty ltd
5, South Street
Rydalmere
AUS - 2116 Sydney
Tel. : +(61) 2 684 2077
Fax : +(61) 2 684 4717

Verdeler : HumanWare, Inc.
Prijs : 1.295 USD, Prijsopgave september 1990, excl. B.T.W.
Voeding : Gegevens ontbreken
Afmetingen : 508 x 387 mm (lengte x breedte)
Gewicht : Gegevens ontbreken