-p53-

WATERPASSEN
DIGITALE WATERPAS EL9000
B
ISO 9999 27.06.06
01/91

Digitale waterpas die een fluitsignaal geeft indien het waterpasniveau of
de ingestelde helling bereikt wordt.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De waterpas beschikt vooraan over een LCD-schermpje (16 alfanumerieke
tekens) waarop het waterpasniveau aangeduid wordt en een kleine hoek kan
ingesteld worden (keuze uit 4 talen).
* Naast het schermpje zijn vier tactiele toetsen (spatwaterdicht)
geplaatst.
* Het auditief waterpas-signaal is uitschakelbaar.
* De nauwkeurigheid ligt tussen 0,05 en 1 mm per lopende meter.
* De signaaloranje behuizing bestaat uit aluminium.
* Het toestel is uitgerust met een automatisch uitschakelmechanisme om de
batterij te sparen.
* Het toestel werkt bij een omgevingtemperatuur tussen 0 en +35 øC.
* In Belgi‰ bestaat geen wetgeving op de ijking van waterpassen. De firma
levert -tegen meerprijs- de digitale waterpassen met een door de dienst
Metrologie van het Ministerie Van Ekonomische zaken afgeleverd certificaat.

Producent :
TopNivo bvba
Diepestraat 80
B - 1780 Wemmel
Tel. : 02/460.67.01
Fax : 02/460.66.74

Verdeler : TopNivo bvba
Prijs : 23.443 BEF, Prijsopgave november 1990, incl. B.T.W.
Voeding : Via ingebouwde accu 6V, lader meegeleverd
Afmetingen : 500 x 65 x 35 mm
Gewicht : 1,2 kg