-p20-

Verslag REACT-Workshop

Richmond, 27 november 1990
Gerrit Van den Breede


Achtergrond.

Het letterwoord REACT staat voor : REmote ACTivators. Vrij vertaald
betekent dit "op afstand aktiveren".

Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het EG-programma
"Technology and Blindness" (zie ook het artikel "Overzicht EG-projekten",
in dit nummer). In maart 1989 werd een eerste rapport uitgebracht over de
levensvatbaarheid van een REACT-systeem. Het besluit was dat een dergelijk
systeem technisch realiseerbaar is.

Het Technical Development Department (John Gill) van het RNIB (Royal
National Institute for the Blind) uit Londen speelt bij dit REACT-project
een sleutelrol. Onder leiding van mevrouw Gill J. Whitney heeft het
instituut samen met de firma GEC-Marconi een prototype ontwikkeld dat
hierna beschreven wordt.


Doel van de Workshop.

Tijdens de workshop werd aan een aantal specialisten in het domein hun
meningen en commentaren gevraagd over:
1. Het voorgestelde prototype
2. De evaluatiemethode.
Een aanverwante ontwikkeling werd voorgesteld, met name een prototype van
een OAD-systeem (ori‰ntatiesysteem).


Algemeen werkingsprincipe van een REACT-systeem.

Door toepassing van allerlei nieuwe technologi‰n verschijnen er in het
dagelijks leven meer en meer automaten (bv. biljettenverdelers, metro-
ticketverdelers, ...). Het werken met deze machines is voor velen
vanzelfsprekend maar is voor visueel gehandicapten praktisch uitgesloten
zonder extra hulp. REACT is ‚‚n van de mogelijkheden om dit probleem op te
lossen.

Een REACT-systeem werd ontwikkeld om visueel gehandicapten in de
mogelijkheid te stellen automaten (ticketverdelers, electronische
display's, ...) zelfstandig te localiseren en te bedienen. Het gedrag van
de automaten wordt be‹nvloed indien een gehandicapte nadert. De gebruiker
draagt een kaartje met zich mee dat herkend wordt door een "detectie-
eenheid", die dan een geluids- of spraakeenheid kan inschakelen. De
principi‰le werking van bovenstaand systeem is te vergelijken met anti-
diefstal systemen die toegepast worden in sommige kledingszaken waar elk
kledingsstuk gemerkt is met een opgeprikt plakketje ("tag"), dat bij het
afrekenen aan de kassa verwijderd wordt.


Beschrijving van het voorgestelde REACT-systeem.

Het systeem bestaat uit drie delen :
a. een draagbare kaart ("tag") die door de visueel gehandicapte meegedragen
wordt,
b. een stationaire "transceiver" (zender + ontvanger)
c. een signalisatie-eenheid.

De "tag" heeft ongeveer de grootte van een speelkaart. De gebruiker kan
d.m.v. een magnetisch schuifregelaartje de "tag" aktiveren. Deze
mogelijkheid is voorzien om een zekere privacy te garanderen. Indien de
gebruiker in een groep van zienden rondwandelt is het niet steeds nodig of
gewenst dat allerlei automaten gaan reageren met een auditief signaal
(geluid/spraak).
De "tag" bezit de nodige electronica en een aangepaste ingebouwde antenne.
Het geheel wordt van spanning voorzien door een knoopcel-batterijtje. Het
prototype dat getoond werd had een citroengele plastic behuizing. Bovenaan
bevond zich een krokodilleklemmetje waarmee de "tag" aan een kledingsstuk
kan bevestigd worden. Een zwart magnetisch balkje kan over de gehele hoogte
van de "tag" verschoven worden om hem te aktiveren.
Het soort "tag" dat hierboven beschreven is, is van het niet-
gepersonaliseerde, passieve type.
Een aktieve "tag" zou zelf een signaal uitzenden en daardoor veel
komplekser en duurder zijn.
Een gepersonaliseerde "tag" zou betekenen dat iedere gebruiker ‚‚n unieke
code zou ingebakken hebben in z'n tag. Dit laatste kan problemen stellen op
het vlak van privacy.

De transceivers (zend -en ontvangsteenheden) worden geplaatst op punten die
voor de visueel gehandicapte belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld in
ticketverdeelautomaten (metro), op verkeerslichten, in geldautomaten en bij
de in- en uitgangen van een metrostation. In Groot-Brittani‰ zijn alle
verkeerslichten reeds voorzien van een interface zodat bv. een REACT-
systeem kan toegevoegd worden. De gebruikte zendfrekwentie bedraagt 890
MHz. Om een REACT-systeem Europees of mondiaal bruikbaar te maken is het
nodig dat ‚‚n gezamenlijke frekwentie wordt afgesproken om ongestoord te
kunnen reizen. De gebruikte taal kan hier ook een bijkomend probleem
veroorzaken.

De signalisatie-eenheid staat steeds in verbinding met de transceiver en
kan er deel van uitmaken. Als signalisatie kan een geluidstoon, een reeks
van geluidstonen of spraak toegepast worden. Bij voorkeur zou het
geluidsvolume afhankelijk moeten zijn van het omgevingslawaai (bv. het
verkeer in de straat).


GPS: Global Positioning System.

Dit systeem werd aangehaald in het kader van een discussie die handelde
over "hoe te weten waar men zich bevindt indien men buiten het zendbereik
van de transceiver is ?".
GPS is een systeem dat het mogelijk maakt om d.m.v. satellieten een positie
op de wereldbol te bepalen. Een ontvanger voor dergelijk systeem is z‚‚r
duur (ong. 0,5 milj. BEF) en de nauwkeurigheid (ñ20 m) voor civiel gebruik
is ontoereikend voor ons publiek. De militaire systemen hebben een v‚‚l
grotere nauwkeurigheid maar zijn (en blijven) geheim. Gesteld dat GPS
bruikbaar zou zijn: wat heeft men er dan aan om te weten dat men zich op
zoveel graden Oosterlengte en zoveel graden Noorderbreedte bevindt? Deze
co”rdinaat-informatie zou dan moeten aangevuld worden met lokale
informatie, zoals een straatnaam, de nabijheid van een belangrijk gebouw,
etc. Dergelijk systeem is met de huidige stand van de technologie nog niet
voor morgen. De bruikbaarheid wordt toch al onderzocht in Zweden en
Finland.

De offici‰le voorstelling van het REACT-systeem.

Op woensdag 5 december 1990 werd bovenvermeld REACT-systeem offici‰el
voorgesteld aan de (Britse) pers. Meteen is dan ook een evaluatie-periode
van ongeveer 6 weken van start gegaan. Een eerste REACT-systeem werd
geplaatst in het metrostation van Great Portland  (vlakbij het RNIB) in
London. Het produceert een geluidstoon; na wat experimentele ondervinding
kan eventueel een gesproken boodschap toegevoegd worden. De groep
"testpersonen" bestaat uit een 23-tal mensen.
Na het metrostation wordt ook een test opgezet aan een busstation, en aan
een oversteekplaats bij een school.

Presentatie van een OAD-systeem: Orientation Assisting Device.

De firma Microsys Consultants Ltd en de GDBA (Guide Dogs for the Blind
Association) hebben samen een ori‰ntatie-systeem ontwikkeld waarvan een
prototype klaar was om gedemonstreerd te worden. Het OAD-systeem werd
ontworpen als een trainingshulp om blindehond-gebruikers te assisteren bij
het aanleren van een nieuwe route.
Het OAD-systeem bestaat uit de volgende delen:
a. Een zender (vast geplaatst aan bv. verkeerslichten).
b. Een ontvanger (draagbare eenheid voor de gebruiker).
c. Een toestel om boodschappen in te spreken (OAD-recorder).
d. Een batterijlader.

Op strategische plaatsen -zoals bij verkeerslichten en bij de ingang van
handelszaken en openbare gebouwen- worden de zenders geplaatst, die elk,
permanent, een uniek identificatiesignaal uitzenden. Deze zenders hebben
een bereik van 25 … 30 m, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden.
Het huidige systeem kan werken met max. 29 verschillende zenders.
Indien iemand met een ontvanger binnen het bereik van een zender komt dan
zal uit de luidspreker die bovenaan op de schouderriem gemonteerd is een
boodschap klinken in de aard van "U bent nu aan de ingang van de bank".
Deze boodschap wordt doorlopend herhaald tot de gebruiker op een knopje
drukt om het toestel tot zwijgen te brengen. Daarna kan de boodschap naar
wens nog eens herhaald worden. Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om de
verschillende boodschappen die tijdens de laatste route voorgekomen zijn,
na mekaar te herhalen. Het geluidsvolume kan door de gebruiker continu
geregeld worden.
Alle gegenereerde boodschappen bestaan uit vooraf ingesproken tekst. Dit
heeft het voordeel dat de juiste intonatie kan verwezenlijkt worden. Het
inspreken gebeurt met de OAD-recorder, waarna de gegevens overgestuurd
worden naar de ontvanger. De opnames moeten gebeuren met de assistentie van
een ziende omdat via een LCD-schermpje allerlei instrukties gegeven worden.
De batterijlader heeft een visuele, tactiele en auditieve output zodat deze
door een visueel gehandicapte gemanipuleerd kan worden.

Besluiten.

REACT-systemen moeten logisch ge‹ntegreerd worden in een totaal-pakket van
"hoe zich te verplaatsen".

REACT-systemen moeten voldoende beschermd worden tegen vandalisme.

Het OAD-toestel kan zeer waardevol zijn bij de training van blindehond
gebruikers. Het is taalonafhankelijk.

Voorlopig is de toepassing van GPS-systemen (Global Positioning System)
niet interessant.

De gehandicapte mens mag niet totaal afhankelijk gemaakt worden van
technische hulpmiddelen. Hij zal verder de bijstand van de medemens nodig
hebben bij het ontwijken van sommige obstakels.