-p22-

BRAILLELEESREGELS
NOTEX 40
D
ISO 9999 21.09.12
04/91

De NOTEX 40 kombineert twee funkties in ‚‚n toestel, nl. brailleleesregel
en elektronisch notitieblok met brailleklavier.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel bevat 40 pi‰zo-elektrische achtpunts braillecellen.
* Bij een gemiddeld gebruik van de braillecellen kan men ñ8 uur werken met
een opgeladen batterij.
* Het intern geheugen van 256 Kbyte kan ongeveer 200 braillebladzijden of
50 zwartdruk bladzijden bevatten.
* Vanuit de NOTEX 40 kan rechtstreeks een zwartdruk- of een brailleprinter
gestuurd worden via de seri‰le poort (RS-232).
* Buiten het brailleklavier bevinden zich aan de bovenzijde van het
apparaat nog een aantal funktietoesten voor de brailleleesregel-mode.
* De NOTEX 40 kan als brailleleesregel van een PC funktioneren. Daartoe
wordt de Notex seri‰el verbonden met de PC en de meegeleverde software
zorgt voor de aansturing van de Notex.
* D.m.v. meegeleverde software (transmit & receive) kunnen gegevens
(nota's) tussen een PC en de Notex uitgewisseld worden.
* Het toestel is voorzien van een uitschakelingslogica die ervoor zorgt dat
het na 1, 2, 5 of 10 minuten zichzelf uitschakelt zonder verlies van
gegevens. Zelfs nadat de batterij ontladen is, zullen de ingebrachte
gegevens nog gedurende ten minste 40 dagen bewaard blijven.

Producent: F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Division of Rehabilitation Technique
P.O. Box 1620, Rosenweg 1
D-5840 Schwerte
Tel.: +(49) 23 04 820 54
Fax: +(49) 23 04 84 07
Verdelers:
DATA BRAILLE SERVICE CV
EDITEC
LS&S GROUP, Inc.
Prijs:
DATA BRAILLE SERVICE: 320.000 BEF, prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.
EDITEC: 303.450 BEF, prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.
LS&S: 7.900 USD, prijsopgave april 1991, excl. B.T.W.
Voeding: Via ingebouwde herlaadbare batterij of via het lichtnet
Afmetingen: 300 x 210 x 60 mm
Gewicht: 2,7 kg