-p23-

BRAILLEDRUKKERS
ELEKUL
B
ISO 9999 21.09.09
03/91

Deze snelle brailledrukker is bijzonder geschikt voor instituten, scholen
en brailledrukkerijen. Hij is bestemd voor de produktie van boeken,
tijdschriften en cursussen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De printsnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde of 1000
bladzijden per uur.
* Er wordt enkelzijdig zespuntsbraille gedrukt (in optie ook achtpunts-
braille) met maximaal 42 brailletekens per lijn.
* De machine gebruikt braillepapier op rollen zonder vouwen of
geperforeerde randen. Daardoor is ze economisch in het gebruik. De
papierbreedte mag liggen tussen 20 en 29 cm, het papiergewicht tussen 120
en 200 gr per vierkante meter. Het papier wordt automatisch afgesneden op
de gepaste lengte met de ingebouwde snij‹nrichting zodat een minimum aan
papier verloren gaat.
* De drukker is trillingsvrij en bezit standaard een goede geluidsdemping
en een papiergeleidingssysteem. Hij is gemonteerd op zwenkwielen. De
levensduur wordt geschat op 10.000 uur effektief drukken.
* Sturing gebeurt door een PC via een seri‰le (RS 232C) communicatielijn
(4800 of 9600 baud).
* De software voor de sturing en voor tekstverwerking (PC-Braille) is be-
schikbaar voor MS-DOS computers. Dit programma biedt ondermeer de
mogelijkheid om 6- en 8-punts braille op ‚‚nzelfde blad af te drukken.

Producent: Prof. Dr. G. Fran‡ois
Katholieke Universiteit Leuven
Departement Elektrotechniek Afdeling TEO
Kardinaal Mercierlaan 94
B-3001 Heverlee
Tel.: 016/22.09.31
Fax: 016/22.18.55
Verdeler: N.V. ELBICON
Prijs: 790.000 BEF, prijsopgave maart 1991, excl. B.T.W.
Voeding: 220V/50Hz (optie : 110V/60Hz/12A)
Afmetingen: 1250 x 1100 x 650 mm
Gewicht: 120 kg