-p30-

TV-LOEPEN
E-LUPE XL
D
ISO 9999 21.06.03
04/91

De E-LUPE (electronische loep) bestaat uit een draagbaar beeldscherm met
handcamera.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* In de handcamera is verlichting ingebouwd zodat onafhankelijk van het
omgevingslicht kan gewerkt worden (goed kontrast).
* De helderheid van het beeldscherm kan door de gebruiker naar wens
geregeld worden.
* De vergrotingsfaktor kan geregeld worden door een lenswieltje aan de
zijkant van de handcamera.
* De vergroting van teksten onder glas en het schrijven onder de handcamera
is mogelijk.
* Het beeld kan ge‹nverteerd worden waardoor bv. de tekst oplicht en de
achtergrond zwart blijft.
* Een draagtas wordt meegeleverd.
* Vergroting: 12 tot 50 maal.
* Het scherm is opgebouwd uit meer dan 2000 lichtgevende diodes (LED's). De
kleur van de LED's kan rood, geel of groen zijn.
* Door de grove beeldopbouw en de hoge vergrotingsfaktor is de E-LUPE XL
eerder aangewezen voor zwaar slechtzienden.
* Schermafmetingen: 250 x 125 mm.
* Afhankelijk van de ingestelde helderheid kan men 3 tot 12 uren werken met
de ingebouwde batterij.

Producent: FRANK AUDIODATA
Postfach 1161, Kriegstraáe 13-15
D-6839 Oberhausen-Rhsn
Tel.: +(49) 7254 505 0
Fax: +(49) 7254 5579
Verdeler: SENSOTEC CV
Prijs: 120.000 BEF
Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.
Voeding: Via ingebouwde batterij of via het lichtnet
Afmetingen: 330 x 235 x 60 mm
Gewicht: 3,3 kg, incl. draagtas