-p10-

AANGEPASTE COMPUTERS
GB
ISO 9999 21.12.XX
LIBRA
09/91

De Libra is een draagbare Personal Computer met een ingebouwde
brailleleesregel van 40 cellen in plaats van een conventioneel
computerscherm.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toetsenbord is een uitgebreid toetsenbord met 84 toetsen. De
'SDF' en 'JKL' toetsen kunnen ook als brailleklavier gebruikt worden.
* Via muiscontrole kan de brailleleesregel gebruikt worden als
venster voor om het even welk blok van 40 karakters van het
onzichtbare computerscherm.
* Het interne geheugen beslaat standaard 640 Kilobytes, maar kan
uitgebreid worden tot 4 Megabytes.
* Wat de schijfcapaciteiten betreft beschikt men over een 3.5"
drive en een Hard disk van 50 Megabytes.
* Als besturingssysteem wordt beroep gedaan op MS-DOS, waardoor men
kan werken met al de standaard PC-software
* Standaard werd voorzien in een notitieblok dat 52 Kbytes groot is
en het mogelijk maakt om op het even welk ogenblik nota's te nemen.
* De interfacemogelijkheden bestaan uit een printerpoort, een
seri‰le poort en een standaard monitoraansluiting.

Producent :    Gegevens ontbreken
Verdeler  :    ALPHA NETWORKS Ltd
Prijs     :    7.250 GBP
               Prijsopgave januari 1990, excl. B.T.W.
Voeding   :    Gegevens ontbreken
Afmetingen:    445 x 395 x 115 mm
Gewicht   :    7 kg