-p17-

BRAILLEDRUKKERS
N
ISO 9999 21.09.09
BRAILLO 200
09/91

De Braillo 200 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor
de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 200 karakters per seconde. Dit komt overeen
met 600 bladzijden per uur.
* Er wordt dubbelzijdig zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal
42 brailletekens per lijn. Het papier moet kettingpapier zijn.
* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig
een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier
afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.
* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale
teller.
* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden
doordat de tekens op de bedieningstoetsen zowel in braille als in
zwartdruk werden uitgevoerd. Een geluidssignaal waarschuwt de operator
wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de
papiervoorraad.
* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.
* De drukker wordt via de seri‰le (RS-232) poort aangesloten op een
computer. De transmissiesnelheid varieert tussen 150 en 19.200 baud.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.
POB 647
N - 3101 Tínsberg
Tel. : +(47) 33 28 990
Fax : +(47) 33 28 156
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : 3.500.000 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 870 x 660 x 580 mm
Gewicht : 145 kg