-p18-

BRAILLEDRUKKERS
N
ISO 9999 21.09.09
BRAILLO 270
09/91

De Braillo 270 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor
de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 270 karakters per seconde, dit komt overeen
met 850 bladzijden per uur.
* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 42
brailletekens per lijn. De drukker gebruikt kettingpapier.
* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig
een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier
afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.
* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale
teller.
* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden
doordat de tekens op de bedieningstoetsen zowel in braille als in
zwartdruk uitgevoerd zijn. Een geluidssignaal waarschuwt de operator
wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de
papiervoorraad.
* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.
* De printer wordt via een seri‰le (RS-232) poort aangesloten op de
computer. De transmissiesnelheid bedraagt maximum 9600 baud.
* De Braillo 270 beschikt over een buffergeheugen van 6 Kbytes.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.
POB 647
N - 3101 Tínsberg
Tel. : +(47) 33 28 990
Fax : +(47) 33 28 156
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : 2.900.000 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 1050 x 950 x 570 mm
Gewicht : Gegevens ontbreken