-p19-

BRAILLEDRUKKERS
N
ISO 9999 21.09.09
BRAILLO 400 S
09/91

De Braillo 400 S is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is
voor de produktie van grote oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde wat
overeenstemt met 1200 bladzijden per uur.
* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 42
brailletekens per lijn. Het papier moet kettingpapier zijn.
* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig
een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier
afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.
* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale
teller.
* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden
doordat de tekens op de bedieningstoetsen zijn zowel in braille als in
zwartdruk werden uitgevoerd. Een geluidssignaal waarschuwt de operator
wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de
papiervoorraad.
* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.
* De drukker wordt via de seri‰le (RS-232) poort aangesloten op een
computer. De transmissiesnelheid bedraagt maximum 9600 baud.
* De Braillo 400 S beschikt over een buffergeheugen van 6 Kbytes.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.
POB 647
N - 3101 Tínsberg
Tel. : +(47) 33 28 990
Fax : +(47) 33 28 156
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : 3.500 000 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz, 220V/50Hz
Afmetingen : 1240 x 1020 x 670 mm
Gewicht : 240 kg