-p20-

BRAILLEDRUKKERS
NL
ISO 9999 21.09.09
DAISY M1001
09/91

De M1001 is een tafelmodel brailleprinter die enkel geschikt is voor
kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De M1001 is een vrij trage printer; de druksnelheid ligt tussen de
10 en 20 brailletekens per seconde. Men kan kiezen tussen zes- of
achtpuntsbraille.
* De printer heeft een automatische blad-per-blad papierinvoer. In
optie is een traktormechanisme voor kettingpapier verkrijgbaar.
* Met een maximum van 65 brailletekens per lijn heeft deze printer een
groter bereik dan de doorsnee brailledrukkers. Het maximum aantal
regels per A4 blad is 27.
* Zowel A3 als A4 papier (maximum 160 gr.) zijn bruikbaar.
* De printer kan met een computer verbonden worden via een seri‰le
(RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) poort.
* Het buffergeheugen van deze printer is 2 Kbyte groot.

Producent : ITC INTERNATIONAL
Postbus 286
NL - 5240 AG Rosmalen
Tel. : +(31) 41 92 11 700
Fax : +(31) 41 92 10 210
Verdeler : ITC INTERNATIONAL, STICHTING HBS
Prijs : ITC  : 2.600 NLG (zonder traktormechanisme)
HBS : 2.995 NLG (met traktormechanisme)
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm
Gewicht : 15 kg