-p21-

BRAILLEDRUKKERS
NL
ISO 9999 21.09.09
DAISY M1003
09/91

De M1003 is een tafelmodel printer die enkel geschikt is voor kleine
oplagen en die naast braille ook zwartschrifttekst kan produceren.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De M1003 is een vrij trage printer; de gemiddelde druksnelheid
bedraagt 10 karakters per seconde voor braille en 20 karakters per
seconde voor zwartdruk. Het zwartdrukgedeelte werkt bidirektioneel.
Men kan kiezen tussen zes- of achtpuntsbraille.
* Het zwartdrukgedeelte maakt gebruik van de letterwieltechniek
(margrietprinter). Er is een groot aantal lettertypes beschikbaar
waaronder een font voor grootletterdruk.
* Het wisselen van zowel de lintcassette als de margriet is eenvoudig
door een visueel gehandicapte uit te voeren.
* Het toegelaten papierformaat is A4, zowel voor braille (maximum 160
gr.) als voor zwartdruk. In zwartdruk beschikt men over een breedte
van 80 kolommen, in braille kan men maximum 30 tekens op een lijn
krijgen.
* De printer kan met een computer verbonden worden via een seri‰le
(RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) poort.
* Het buffergeheugen van deze printer is 2 Kbyte groot.

Producent : ITC INTERNATIONAL
Postbus 286
NL - 5240 AG Rosmalen
Tel. : +(31) 41 92 11 700
Fax : +(31) 41 92 10 210
Verdeler : ITC INTERNATIONAL, STICHTING HBS
Prijs : ITC : 3.300 NLG
HBS : 6.250 NLG
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm
Gewicht : 15 kg