-p23-

BRAILLEDRUKKERS
B
ISO 9999 21.09.09
ELEKUL
09/91

De Elekul is een snelle brailledrukker die bijzonder geschikt is voor
de produktie van braille in grote oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De printsnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde, wat
overeenstemt met 1000 bladzijden per uur.
* Er wordt enkelzijdig zespuntsbraille gedrukt (in optie ook
achtpuntsbraille) met maximaal 42 brailletekens per lijn.
* De machine gebruikt braillepapier op rollen, zonder vouwen of
geperforeerde randen. Daardoor is ze ekonomisch in het gebruik. De
papierbreedte mag liggen tussen 20 en 29 cm, het papiergewicht tussen
120 en 200 gr per vierkante meter. Het papier wordt automatisch
afgesneden op de gepaste lengte met de ingebouwde snij‹nrichting.
* De drukker is trillingsvrij en bezit standaard een goede
geluidsdemping en een papiergeleidingssysteem. Hij is gemonteerd op
zwenkwielen. De levensduur wordt geschat op 10.000 uur effektief
drukken.
* Sturing gebeurt door een PC via een seri‰le (RS-232)
communicatielijn.
* De software voor de sturing en voor tekstverwerking (PCBraille) is
beschikbaar voor MS-DOS computers. Dit programma biedt ondermeer de
mogelijkheid om 6- en 8-punts braille op ‚‚n blad af te drukken.

Producent : BRAILLEPROJECT K.U. LEUVEN
Departement Elektrotechniek Afdeling TEO
Prof. Dr. G. Fran‡ois
Kardinaal Mercierlaan 94
B - 3001 Heverlee
Tel. : 016/22.09.31
Fax : 016/22.18.55
Verdeler : ELBICON N.V.
Prijs : 790.000 BEF
Prijsopgave maart 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz (optie : 110V/60Hz/12A)
Afmetingen : 1250 x 1100 x 650 mm
Gewicht : 120 kg