-p24-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
HOWTEK PIXELMASTER 2
09/91

De Pixelmaster 2 ("Graphicmaster" genoemd door de Europese verdeler)
is een brailleprinter voor kleine oplagen die uiterst geschikt is om
grafische informatie af te drukken.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze printer kan braille afdrukken op om het even welk papier. De
printer spuit inkt (die op basis van plastiek vervaardigd is) tegen
het papier, waardoor hij reli‰fpatronen veroorzaakt.
* Het papier (A4-formaat) wordt gevoed via een cassette.
* Dit toestel kan zowel ASCII-karakters als brailletekens afdrukken,
of de twee samen. Bovendien kan er ook volledig grafisch gewerkt
worden, wat bijvoorbeeld het afdrukken van rel‹eflandkaarten mogelijk
maakt.
* Braillevertalingssoftware wordt standaard bijgeleverd. Deze software
loopt op MS-DOS computers, op Apple- of op Unix systemen. en
ondersteunt de meeste fileformaten (ASCII, Lotus1-2-3, MS-Word,...).
* De printsnelheid bedraagt 2 tot 3 bladzijden per minuut en er wordt
afgedrukt met een resolutie van 240 x 480 dpi voor tekst of 240 x 240
dpi voor graphics; men beschikt bovendien over vier kleuren.
* Standaard zijn er 35 residente fonts, uitbreidbaar met fontkaarten.
* De printer heeft een seri‰le (RS-232) en een parallelle (Centronics)
poort en ondersteunt de PostScript-, QuickDraw- en Windows drivers.

Producent : HOWTEK Inc.
21 Park Avenue
USA - Hudson, NH 03051
Tel. : +(1) 603 882 5200
Fax : +(1) 603 880 3843
Verdeler : LS&S GROUP Inc., F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
Prijs : LS&S GROUP : Pixelmaster 2 met 512 KB RAM : 5.995 USD
Pixelmaster 2 met 2,5 MB RAM : 7.900 USD
PAPENMEIER : Graphicmaster met 2,5 MB RAM : 25.130 DEM
Prijsopgave oktober 1990, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V50Hz
Afmetingen : 952 x 415 x 317 mm
Gewicht : 29,5 kg