-p26-

BRAILLEDRUKKERS
S
ISO 9999 21.09.09
INDEX CLASSIC
09/91

De Index Classic is een brailleprinter die geschikt is voor kleine
oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 25 brailletekens per seconde.
* Dit toestel beschikt over een buffergeheugen van 30 Kbytes.
* De drukkracht van de printkop op het papier is instelbaar. Het
geluids-niveau ligt tussen 63 en 65 dB(A), afhankelijk van de
printdrukkracht.
* De Index Classic drukt enkelzijdig op kettingpapier. De
papierbreedte moet tussen 210 en 335 mm liggen.
* De printer is voorzien van een seri‰le (RS-232) en een parallelle
(Centronics) ingang.
* Men kan kiezen tussen 6- of 8-punts braille. De gebruiker heeft de
keuze uit 8 talen (Engels, Amerikaans, Zweeds, Duits, Frans,
Italiaans, Noors en Spaans) en 16 brailletabellen. Men kan ook zijn
eigen brailletabel samenstellen, de nodige software hiervoor wordt
meegeleverd.
* Alle bedieningstoetsen zijn van braille voorzien.
* De nodige installatiesoftware wordt meegeleverd.

Producent : INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY
Hantverksv„gen 20 / Box 155
S - 954 23 Gammelstad
Tel. : +(46) 920 571 35
Fax : +(46) 920 572 49
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.,
ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
Prijs : DATA BRAILLE SERVICE en SENSOTEC : 125.000 BEF
ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 1.695 GBP
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 502 x 297 x 172 mm
Gewicht : 11 kg