-p27-

BRAILLEDRUKKERS
S
ISO 9999 21.09.09
INDEX DOMINO
09/91

Deze brailleprinter voor kleine oplagen drukt langs beide zijden van
het papier. Hij is ontwikkeld op basis van de enkelzijdige INDEX
printers.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 100 karakters per seconde wat overeenstemt
met 300 pagina's per uur.
* Dit toestel beschikt over een buffergeheugen van 27 Kbytes.
* De drukkracht van de printkop op het papier is instelbaar.
* Er wordt gedrukt op kettingpapier dat een maximum breedte mag hebben
van 330 mm. De bladlengte mag 11 of 12 inch zijn. De lijnlengte mag
vari‰ren tussen 10 en 43 tekens.
* Men kan zes- of achtpunts braille drukken. Verschillende
braillecodetabellen kunnen ingesteld worden.
* Een seri‰le interface (RS-232) en een parallelle interface
(Centronics) zijn voorzien.
* De Index Domino emuleert de IBM Proprinter en daardoor kan er vlot
vanuit courant gebruikte tekstverwerkers gedrukt worden.
* De gebruiker heeft keuze uit een aantal printmodes : enkelzijdig
drukken, dubbelzijdig drukken of geformateerd drukken (blankolijnen,
spaties en paginatekens worden weggelaten).

Producent : INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY
Hantverksv„gen 20 / Box 155
S - 954 23 Gammelstad
Tel. : +(46) 920 571 35
Fax : +(46) 920 572 49
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.,
ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
Prijs : DATA BRAILLE SERVICE C.V. : 580.000 BEF
SENSOTEC C.V. : 585.000 BEF
ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 8.495 GBP
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 680 x 585 x 400 (1050 met onderstel) mm
Gewicht : 54 kg