-p28-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
MARATHON BRAILLER
09/91

Deze draagbare brailleprinter, geschikt voor middelgrote oplagen,
combineert de eigenschappen van de Romeo Braille Printer en de TED-600
brailledrukker.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 200 tekens per seconde.
* Er is een seri‰le RS-232-poort en een parallele Centronics-poort.
* De Marathon Brailler kan zes- en achtpuntsbraille afdrukken.
* Er zijn 16 configuratiemenu's beschikbaar waarin men communicatie-
en formateringsparameters kan opslaan.
* De bediening gebeurt via een numeriek klavier.
* Er zijn zes ingebouwde tekensets aanwezig.
* Er wordt enkelzijdig gedrukt op kettingpapier. De papierbreedte (3,8
tot 34,9 cm) en de papierlengte (7,6 tot 35,5 cm) zijn instelbaar. Het
toegelaten papiergewicht gaat van 90 tot 450 gr/m2.
* Het apparaat beschikt over een "automatic top-of-form" funktie.
* Een vertaalfunktie naar computerbraille of Engelse braille is
ingebouwd.
* De printer beschikt over een buffergeheugen van 32 Kbyte. Een
kopieerfunktie zorgt ervoor dat de inhoud van deze buffer meerdere
malen na elkaar kan afgedrukt worden.
* Optioneel kan een extern toetsenbord aangesloten worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
3102 S.E. Jay Street
USA - Stuart, Florida 34997
Tel. : +(1) 407 283 4817
Fax : +(1) 407 220 2920
Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
Prijs : 12.995 USD
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 533 x 457 x 203 mm
Gewicht : 34 kg