-p29-

BRAILLEDRUKKERS
NL
ISO 9999 21.09.09
RESUS RS-214
09/91

De RS-214 is een snelle brailledrukker die geschikt is voor kleine en
middelgrote oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 140 brailletekens per seconde (200 lijnen
per minuut).
* Er wordt enkelzijdig zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal
42 brailletekens per lijn. De drukker heeft ook een grafische mode
welke regelafstand elimineert maar de brailletekenafstand behoudt.
* De drukker vereist kettingpapier met een maximum gewicht van 160 gr.
en de papierbreedte moet liggen tussen 26 en 35 cm. De bladlengte kan
in 16 stappen ingesteld worden van 5 tot 42,5 cm.
* De printer zorgt ervoor dat een blad maximaal wordt gevuld.
* Op verzoek kan men permanente blancolijnen laten tussenvoegen.
* De RS-214 heeft een seri‰le (RS-232) en een parallelle (Centronics)
poort.
* De gebruiker beschikt over ‚‚n meegeleverde brailletabel en kan zelf
nog drie eigen tabellen cre‰ren.
* De drukker kan met schroeven op een voetstuk bevestigd worden.

Producent : RESUS B.V.
Antoniuslaan 1
NL - 3341 GA H.I. Ambacht - Holland
Tel. : +(31) 1858 187 77
Fax : +(31) 1858 182 65
Verdeler : STICHTING HBS, RESUS B.V.
Prijs : 35.100 NLG
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220-240V/50Hz
Afmetingen : 520 x 435 x 310 mm
Gewicht : Drukker : 38 kg
Voetstuk : 4 kg