-p30-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
ROMEO BRAILLE PRINTER RB-20 / RB-40
09/91

Deze draagbare brailleprinter is geschikt voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Romeo is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen volgens de printsnelheid
: de RB-20 drukt 20 tekens per seconde en de RB-40 drukt 40 tekens per
seconde.
* Er kan gedrukt worden op normaal schrijfpapier, braillepapier,
plastiek of lichte metaalfolie. Toegelaten gewicht : van 90 tot 450
gr/m2.
* Er is een grafische mode met een hoge resolutie.
* Het geluidsniveau bedraagt 67 dBA (60 dBA met optionele geluidskap).
* Er is een seri‰le RS-232-poort en een parallele Centronics-poort.
* Er zijn 16 configuratiemenu's beschikbaar waarin men communicatie-
en formateringsparameters kan opslaan.
* Er wordt enkelzijdig gedrukt op kettingpapier. De papierbreedte (3,8
tot 33,7 cm) en de papierlengte (1,3 tot 35,5 cm) zijn instelbaar.
* Optioneel kan een extern klavier aangesloten worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
3102 S.E. Jay Street
USA - Stuart, Florida 34997
Tel. : +(1) 407 283 4817
Fax : +(1) 407 220 2920
Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
Prijs : RB-20 : 3.150 USD
RB-40 : 3.995 USD
Extern toetsenbord : 295 USD
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : 546 x 343 x 203 mm
Gewicht : 14 kg