-p31-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
TALKING BRAILLE BLAZER
09/91

De Talking Braille Blazer is een draagbare brailleprinter met
Engelstalige spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De instellingen gebeuren via gesproken menu's en een klavier met
drie toetsen. Zij kunnen ter controle ook afgeprint worden.
* Dit toestel heeft een dubbele funktie want het spraakgedeelte kan
ook als externe spraaksynthesizer dienst doen.
* De druksnelheid varieert tussen 10 en 15 tekens per seconde.
* Het toestel kan zes- en achtpuntsbraille drukken.
* De Talking Braille Blazer heeft een grafische mode.
* De printer vereist kettingpapier (braille- of gewoon papier).
* De papierbreedte mag vari‰ren tussen 1,5 en 10 inch. De bladlengte
mag liggen tussen 8,5 en 12 inch.
* Deze drukker bezit een parallelle en een seri‰le (RS-232, 300 tot
19.200 baud) interface. De twee poorten zijn handig om de printer en
de spraaksynthesizer apart te kunnen aansturen.
* Een buffergeheugen van 6 Kbyte is ingebouwd.

Producent : BLAZIE ENGINEERING
3660 Mill Green Road
USA - Street, MD 21154
Tel. : +(1) 301 879 4944
Fax : +(1) 301 452 5752
Verdeler : LS&S GROUP Inc., ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
Prijs : LS&S GROUP Inc. : 1.495 USD
ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 2.000 USD
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : Netspanning
Afmetingen : 381 x 254 x 127 mm
Gewicht : < 5,5 kg