-p32-

BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
TED-600
09/91

De TED-600 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor
produktie van grote oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De druksnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde, wat
overeenstemt met 1000 bladzijden per uur.
* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt volgens de interpoint
techniek.
* De drukker vereist kettingpapier met een breedte gelegen tussen 26,7
en 34 cm en een bladlengte van 27,94 cm. Er worden 25 tot 27 lijnen
per blad gedrukt. Er gaan 40 brailletekens op een lijn.
* De TED-600 is voorzien van een seri‰le RS-232 interface. De
transmissiesnelheid kan gaan van 75 tot 19.200 baud.
* Na 40 uren drukken moet deze printer gereinigd worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
3102 S.E. Jay Street
USA - Stuart, Florida 34997
Tel. : +(1) 407 283 4817
Fax : +(1) 407 220 2920
Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
Prijs : 37.500 USD
Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/50-60Hz; adapter voor 220V/50Hz is vereist
Afmetingen : 1030 x 660 x 610 mm
Gewicht : 114 kg