-p33-

BRAILLEDRUKKERS
D
ISO 9999 21.09.09
THIEL BETA-X3
09/91

De Beta-X3 is een snelle brailledrukker die geschikt is voor kleine en
middelgrote oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Er wordt enkelzijdige zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal
40 brailletekens per lijn. De druksnelheid is 130 tekens per seconde.
* De drukker beschikt over een grafische mode.
* De Beta-X3 drukt enkel op kettingpapier (breedte : tussen 20 en 30
cm). Regelafstand en bladlengte zijn door de gebruiker in te stellen.
* De parameters worden ingesteld door middel van een "Ja-Nee dialoog"
die als volgt werkt : de drukker stelt vragen (die hij in braille
afdrukt) en de gebruiker antwoord hierop via de Ja- of de Nee-toets.
De printer kan dus gemakkelijk ingesteld worden door een blinde
gebruiker. Deze instellingen blijven behouden na het uitschakelen van
het toestel.
* De Beta-X3 kan ook als brailleschrijfmachine gebruikt worden indien
een normaal- of een brailletoetsenbord (optioneel verkrijgbaar) wordt
aangesloten op de ASCII keyboard plug.
* De drukker wordt via een seri‰le (RS-232) poort aan een PC
gekoppeld. Interfaces voor IBM, DEC en Siemens zijn in optie
leverbaar.
* Om lawaaihinder (68 dB tijdens het drukken) te beperken wordt de
motor automatisch uitgeschakeld als er niet gedrukt wordt.

Producent : THIEL GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
D - 6104 Seeheim-Jugenheim
Tel. : +(49) 6257 2035
Fax : +(49) 6257 61070
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : Beta-X3 : 730.000 BEF
Brailletoetsenbord : 79.500 BEF
Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60 Hz - 220V/50 Hz
Afmetingen : 600 x 480 x 210 mm
Gewicht : 38 kg