-p34-

BRAILLEDRUKKERS
D
ISO 9999 21.09.09
THIEL INTERPOINT BAX10
09/91

Deze brailleprinter voor grote oplagen drukt langs beide zijden van
het papier. Het technisch ontwerp is gebaseerd op de technologie van
de enkelzijdige Thiel Beta-X3 brailleprinter.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De printer is standaard uitgerust met een seri‰le (RS-232) poort,
optioneel kan een parallelle poort (Centronics) voorzien worden.
* De druksnelheid bedraagt ongeveer 800 pagina's per uur.
* Het geluidsniveau bij het drukken (geluidskap dicht) bedraagt 64 dB
(A).
* Kettingpapier vereist waarvan de perforatie-afstand 0,5 inch
bedraagt. Het papiergewicht mag maximum 175 gr/m2 bedragen. De breedte
van het papier kan ingesteld worden van 100 tot 350 mm.
* Parameters die kunnen ingesteld worden door softwarecommando's :
- Continu of blad per blad drukken
- Zes- of achtpunts braille drukken
- Lijnafstanden : 0 (grafische mode), 1/10, 2/10 en 3/10 inch
- Aantal tekens per lijn : maximum 42
- Aantal lijnen per blad : maximum 38
- Papierlengte : tussen 3 en 16 inch
- Keuze van de braillecode-tabel
* In optie zijn een snij- en een bindmachine verkrijgbaar.

Producent : THIEL GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
D - 6104 Seeheim-Jugenheim
Tel. : +(49) 6257 2035
Fax : +(49) 6257 61070
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 1380 x 760 x 710 mm
Gewicht : Geluidsdempende kast : 71 kg
Printer : 57 kg
Elektronische stuureenheid : 18 kg