-p37-

BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BMS-BRAILLE 80P
09/91

De BMS-Braille 80P is een brailleleesregel met 80 achtpunts pi‰zo-
elektrische cellen. Hij is de opvolger van de elektromagnetische BMS
80.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De leesregel bestaat uit 2 onder elkaar liggende leeslijnen van 40
cellen.
* De cursor wordt automatisch gevolgd op het brailledisplay, wat
controle tijdens het intikken mogelijk maakt. Bovendien mogen de
handen konstant op de leesregel blijven.
* Het toestel beschikt over een buffergeheugen. Dit verhoogt de
toegangssnelheid tot de schermgegevens.
* Er kan gewerkt worden met twee lijnen van 40 karakters die
onafhankelijk van elkaar kunnen gebruikt worden.
* Via de navigatietoetsen kan men de leesregel sturen naar een
bepaalde lijn, de cursorlijn, de vorige of de volgende lijn.
* Foutmeldingen kunnen naar keuze door middel van een geluidssignaal
of op het brailledisplay weergegeven worden.
* Deze brailleleesregel kan aangesloten worden op een IBM-compatibele
PC, op IBM mainframes of op DEL-systemen. Dit toestel is ook geschikt
om aangesloten te worden op het Siemens BS 2000 systeem met de DSS
9750 terminal. Aansluiting op andere computertypes in optie.

Producent : B&M
Ingenieursb�ro f�r Entwicklung und Sondertechniek
Strandallee 101
D - 2409 Schartbeutz
Tel. : +(49) 45 03 71 28
Fax : +(49) 45 03 7 43 64
Verdeler : B&M INGENIEURSBšRO
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : Gegevens ontbreken
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken