-p39-

BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BRAILLEX-IB 4040
09/91

Deze leesregel is een kompakte versie van de Braillex IB 80 Pi‰zo. De
pi‰zo-elektrische achtpunts braillecellen zijn in 2 rijen van 40
opgesteld.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Via een insteekkaart (volle lengte) wordt de brailleleesregel
aangesloten op de computer. Op deze insteekkaart zit de nodige
elektronika en programmatuur die de inhoud van het videogeheugen
uitleest en doorstuurt naar de braillecellen. Op die manier kan de
brailleleesregel niet in konflikt komen met PC-software of het
uitbatingssysteem.
* Dit toestel werkt samen met elke IBM-compatibele PC, en ondersteunt
de volgende uitbatingssytemen : OS/2, CP/M-86, MS-DOS en UNIX 5.
* Boven elke braillecel is een schakelaartje gemonteerd dat het
mogelijk maakt om de cursor onmiddelijk naar een bepaalde positie op
het scherm te brengen (cursor-routing).
* De twee rijen cellen kunnen onafhankelijk van mekaar over het scherm
bewogen worden of dezelfde onderlinge afstand behouden.
* Schermattributen (vet, invers, knipperen,...) worden ondersteund.
* Vier status-braillecellen geven informatie over de werkingsmode en
de positionering op het scherm.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
Fachbereich Reha-Technik
Postfach 1620, Rosenweg 1
D - 5840 Schwerte
Tel. : +(49) 23 04 89 70
Fax : +(49) 23 04 84 07
Verdeler : EDITEC S.C.
DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : Gegevens ontbreken
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken