-p41-

BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BRAILLEX-IB 80
09/91

De Braillex-IB 80 is een leesregel met 80 elektromagnetische achtpunts
braillecellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De IB 80 bestaat uit een brailledisplay met een aantal
besturingstoetsen en een insteekkaart (lang formaat) die als interface
dient.
* Dit toestel kan aangesloten worden op alle IBM-compatibele PC's.
* Er zijn 2 braillelijnen van 40 tekens onder mekaar opgesteld. Voor
elke regel staan 3 extra braillecellen die ondermeer het regelnummer
en de cursorpositie aangeven.
* De schermattributen kunnen per cel weergegeven worden, hiervoor
worden de dots 7 en 8 gebruikt.
* De IB 80 werkt volgens het principe dat de inhoud van het
videogeheugen konstant wordt uitgelezen en doorgestuurd naar de
brailleleesregel.
* Men kan de 40-cellige braillelijnen als een venster over het
beeldscherm bewegen.
* De mogelijkheid bestaat om de cursor automatisch te laten volgen
zodat controle bij het intikken mogelijk is.
* Men kan zelf drie braille-omzettingstabellen cre‰ren.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
Fachbereich Reha-Technik
Postfach 1620, Rosenweg 1
D - 5840 Schwerte
Tel. : +(49) 23 04 89 70
Fax : +(49) 23 04 84 07
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : 385.000 BEF
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 220V/50Hz
Afmetingen : Gegevens ontbreken
Gewicht : Gegevens ontbreken