-p42-

BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BRAILLOTERM 40 / 80
09/91

Dit is een brailledisplay met pi‰zo-elektrische achtpunts
braillecellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het systeem bestaat uit een insteekkaart en de platte
kunststofbehuizing met brailledisplay waarop het klavier van de
computer kan geplaatst worden. De brailleleeslijn bevindt zich samen
met de besturingstoetsen op de schuin aflopende voorkant van het
toestel.
* Deze leesregel is met 40 of met 80 braillecellen verkrijgbaar.
* Schermattributen kunnen voor elke cel weergegeven worden.
* Statusinformatie kan opgeroepen en getoond worden op de leesregel
zelf. Dit laat toe om vrij uitgebreide statusinformatie te tonen.
* De mogelijkheid bestaat om automatisch de cursor te volgen, wat
controle bij het intikken vergemakkelijkt.
* Er is een konstante uitlezing van het videogeheugen van de computer.
* Indien de voeding wegvalt wordt de laatstgetoonde regel in het ge-
heugen bewaard en verschijnt weer bij het terugkomen van de spanning.
* De gebruiker kan nieuwe braille-omzettingstabellen inlezen van
diskette.
* Simulatie van brailletoetsen op het PC-klavier behoort tot de
opties.
* Dit toestel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC.

Producent : KTS - KOMMUNIKATIONS TECHNIK STOLPER GmbH
Schulstrasse 29
D - 7240 Horb-Nordstetten
Tel. : +(49) 74 54 30 36
Fax : +(49) 74 54 27 10
Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.
Prijs : Brailloterm 40 : 310.000 BEF
Brailloterm 80 : 465.000 BEF
Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.
Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
Afmetingen : 560 x 280 x 40 mm
Gewicht : Brailloterm 40 : 4 kg
Brailloterm 80 : 6 kg